## Slide 1: TP547 - Princípios de Simulação de Sistemas de Comunicação (2025/1)
Disciplina: TP547 - Princípios de Simulação de Sistemas de Comunicações (2025/1)
Aluno: Daniel Quiteque
Professor: Dr. Samuel Baraldi Mafra
Data: Junho 2025
Artigo Analisado:
“Quantization Noise Analysis of Rounding and Truncation Methods for Sinusoidal Signals”
Autores: Salim Ahmad, Imteyaz Ahmad | Conferência: IEEE BITCON 2024

## Slide 2: Introdução
O que é ruído de quantização?
Importância da quantização na conversão Analógico-Digital (ADC)
Métodos estudados: Arredondamento (Rounding) e Truncamento (Truncation)
Objetivo: Analisar o SQNR para diferentes níveis de quantização (3 a 16 bits)

## Slide 3: Contexto do Artigo Analisado
Título: "Quantization Noise Analysis of Rounding and Truncation Methods for Sinusoidal Signals"
Autores: Salim Ahmad, Imteyaz Ahmad
Evento: IEEE BITCON 2024
Aplicações: Telecomunicações e Processamento Digital de Sinais

## Slide 4: Metodologia
Cálculo do SQNR teórico:
SQNR_teórico = 1.76 + 6.02 × b (b = número de bits)
Simulações feitas em Simulink e MATLAB
Comparação entre: SQNR teórico, truncamento, arredondamento e experimental.

## Slide 5: Análise Crítica da Escrita
Estrutura clara, porém com erros gramaticais e técnicos
Uso inadequado de termos técnicos (ex.: "SQNR error")
Expectativas criadas pela introdução não totalmente atendidas no corpo do artigo
Sugestão: revisão profissional para melhorar a linguagem e clareza

## Slide 6: Resultados Principais
Diferença média de ~1 dB entre SQNR por truncamento e arredondamento
Para bitrates maiores (>10 bits), truncamento apresenta resultados próximos ao arredondamento
SQNR experimental tende a aproximar-se mais do truncamento, mas com variações
A precisão melhora com o aumento do número de bits

## Slide 7: Tabela de Resultados
Resumo da tabela 1 do relatório:
- SQNR para diferentes níveis de bits e métodos de quantização.

## Slide 8: Gráfico do artigo
Figura 3. Gráfico entre o número de bits e SQNR (fórmula), SQNR (experimental), SQNR (truncamento) e SQNR (arredondamento). (Original do artigo)

## Slide 9: Gráfico reproduzido
Figura 4. Gráfico entre o número de bits e SQNR (fórmula), SQNR (experimental), SQNR (truncamento) e SQNR (arredondamento)

## Slide 10: Conclusões do Relatório
Crescimento do SQNR ≈ 6 dB por bit, conforme teoria
Arredondamento gera cerca de +1 dB de SQNR em relação ao truncamento
SQNR experimental varia entre truncamento e arredondamento conforme bits
Visão introdutória útil, mas limitada para avanços científicos.

## Slide 11: Conclusões do Relatório
Crescimento do SQNR ≈ 6 dB por bit, conforme teoria
Arredondamento gera cerca de +1 dB de SQNR em relação ao truncamento
SQNR experimental varia entre truncamento e arredondamento conforme bits
Visão introdutória útil, mas limitada para avanços científicos.

## Slide 12: Conclusões do Relatório
O artigo confirma corretamente:
Crescimento do SQNR ≈ 6 dB por bit.
Arredondamento gera SQNR ≈ +1 dB sobre o truncamento.
Ambos estão abaixo do teórico (5~6 dB de diferença).
Observações específicas:
3 a 6 bits: Simulink → Mais próximo do arredondamento.
7 a 9 bits: Simulink → Entre truncamento e arredondamento.
10 a 16 bits: Simulink → Levemente mais próximo do truncamento.

## Slide 13: Sugestões de Melhoria Científica
Incluir modelos matemáticos formais para erros de quantização
Explorar sinais variados além da senóide simples
Análise estatística dos resultados (ex.: desvio padrão, variabilidade)
Revisar linguagem técnica para maior precisão e fluidez

## Slide 14: Considerações Finais
Trabalho cumpriu o objetivo educacional de comparar métodos de quantização
Artigo possui limitações em redação e aprofundamento teórico
Importância da quantização em sistemas de comunicação digital
Potencial para estudos futuros ampliando as análises apresentadas

## Slide 15: Referências
Ahmad, S., Ahmad, I. "Quantization Noise Analysis of Rounding and Truncation Methods for Sinusoidal Signals", IEEE BITCON 2024